## Slide 1
Ananda Syahrul Ramadhan
Muhammad Fauzan Ardiansyah
Muhamad Fiqri Haikal
Raja Agil Husein Harahap
| 1122140054
| 1122460012
| 1122140104
| 1122140078
PRESENTATION PROJECT III
SMART
AIR FRESHENER
Disusun oleh: KIMAS (Koalisi Indonesia Emas)
Anggota:
Dosen Pembimbing: Muhammad ILham Kurniawan, M. Kom

## Slide 2
Latar Belakang
  Kualitas udara dan aroma ruangan mempengaruhi kenyamanan dan produktivitas
  Air freshener konvensional masih banyak yang manual atau hanya menyemprot otomatis tanpa kendali jarak jauh. Hal ini menyebabkan pemborosan cairan pengharum ruangan, kurang fleksibel, dan tidak efisien.
  Dibutuhkan sistem yang otomatis, fleksibel, dan dapat dikontrol jarak jauh
  Smart Air Freshener berbasis ESP32 dan Aplikasi Blynk dikembangkan sebagai solusi berbasis Internet of Things (IoT) untuk menjaga kesegaran ruangan.

## Slide 3
Tujuan Project
Project ini bertujuan untuk merancang alat penyemprot ruangan otomatis berbasis ESP32 yang dapat bekerja secara manual maupun otomatis, serta dikendalikan dari jarak jauh melalui aplikasi Blynk.
Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan pengguna dan efisiensi dalam menjaga kesegaran udara ruangan.
Fitur yand ada pada perangkat:
•Bekerja otomatis & manual
•Dapat dikendalikan jarak jauh via Blynk
•Mengirim notifikasi penyemprotan

## Slide 4
Alur Kerja Air Freshener
ESP32 mengontrol motor semprot.
Pengguna menyetel jadwal / Menekan tombol / Gerakan terdeteksi oleh sensor PIR.
Notifikasi dikirim keaplikasi smartphone melalui aplikasi telegram & beberapa informasi tampil di LCD.
Sistem dapat bekerja secara online.

## Slide 5
Perangkat Yang Dibutuhkan :
Perangkat Keras :
  ESP32 : Kendali utama system.
  Motor DC : Aktuator penyemprot.
  TombolFisik : Semprot manual.
  Sensor PIR : Deteksi gerakan.
  LCD 16x2 : Tampilkan info sistem.
  Buzzer & LED : Indikator status.
  Power Supply & Bridge Motor.
Perangkat Lunak :
  PlatformIO / Arduino IDE.
  Aplikasi Blynk.
  Library : WiFiClient.h, WiFi.h, BlynkSimpleEsp32.h, TimeLib.h, WidgetRTC.h, HTTPClient.h, Wire.h, dan LiquidCrystal_I2C.h.

## Slide 6
  Memiliki dua mode yaitu : mode manual (tombol dan penjadwalan) dan mode sensor PIR.
  Dapat berfungsi jika perangkat offline (hanya penyemprotan manual melaui tombol fisik).
  Dapat mengirim notifikasi ke smartphone melalui aplikasi telegram.
  Dapat menyemprot manual melalui tombol fisik dan tombol pada aplikasi Blynk.
  Dapat mengatur jadwal semprot melalui aplikasi Blynk.
  Dapat menyemprot jika sensor PIR mendeteksi gerakan.
Fitur Yang Dimiliki Perangkat :

## Slide 7
Hasil Project :
Sistem Berhasil Menyemprot secara :
  Otomatis (jadwal & sensor gerak).
  Manual (tombol fisik & aplikasi).
  Notifikasi real-time berfungsi.
Kekurangan dari perangkat :
  Bergantung koneksi Wi-Fi.
  Tidak ada pengaturan volume semprot.

## Slide 8
KESIMPULAN
Proyek Smart Air Freshener berbasis IoT berhasil diimplementasikan menggunakan mikrokontroler ESP32 yang terhubung dengan sensor PIR, tombol fisik, buzzer, led, serta motor penyemprot.
Sistem ini mampu melakukan penyemprotan secara otomatis berdasarkan jadwal, sensor PIR, maupun manual melalui tombol fisik dan aplikasi Blynk. Selain itu, alat juga dapat mengirim notifikasi ke smartphone melalui aplikasi telegram saat perangkat melakukan penyemprotan, sehingga memudahkan pengguna dalam pemantauan dan pengendalian.
Dengan dukungan teknologi Internet of Things, alat ini mampu memberikan kontrol jarak jauh secara real-time, dan secara keseluruhan telah berjalan sesuai tujuan sebagai alat penyemprot ruangan otomatis yang efisien, fleksibel, dan modern.

## Slide 9
Demonstrasi
Perangkat

## Slide 10
Thank You For Your Attention